## Slide 1: DSL
Digital Subscriber Line

## Slide 2: DSL
DSL je skraćenica od engleskih reči Digital Subscriber Line, ili u prevodu „digitalna linija za povezivanje pretplatnika“.
DSL je komunikaciona tehnologija koja omougćava brži prenos podataka preko bakarne telefonske parice, u odnosu na dialup i ISDN.
Brzine DSL linija variraju počev od 144kbps do 8Mbps.
(prva teoretska istraživanja)

## Slide 3: DSL
Princip rada DSL-a je taj da ova tehnologija koristi frekvencijski opseg iznad opsega koji se koristi za modulaciju telefonskog signala.
Za prenos telefonskog signala koristi se frekvencijski opseg do 20 kHz, dok se za prenos ADSL signala koristi frekvencijski opseg preko 25kHz, zavisno od varijante DSL standarda.
Visokofrekfentni opseg se deli na dva dela: deo za slanje podataka od korisnika ka provajderu (eng. upload), i deo za prijem podataka (eng. download).

## Slide 4
Varijante DSL tehnologije su:
  ADSL – Asimertični DSL, upload od 16 kbps do 640 kbps, download od 64 kbps do 16+ Mbps.
  SDSL – Simetrični DSL, upload i download su jednaki i kreću se u opsegu od 1.5 Mbps do 2 Mbps.
  HDSL – High bit rate DSL (DSL velike brzine, prim.prev.) ,isto kao SDSL, razlika je u modulaciji.
  IDSL – ISDN like DSL, ili u revodu DSL koji podseća na ISDN – po brzini; brzina je 144 kbps jednaka zbiru brzina svih kana 2B+D ISDN-a.